## Slide 2: Slipkurs

## Slide 3: Agenda
Utrustning för Matrialansvarig
Vad är en Skål och hur hittar man
Slipmaskinen
Hur sliper man?
  Dressa skivan
  Innan man börjar
  Slipa
  Efter slipning

## Slide 4: Utrustning
Bryne + +

## Slide 5: Utrustning
Bryne

## Slide 6: Skål
Vad är en skål

## Slide 7: Skål
Rätt skål

## Slide 8: Skål
Rätt skål

## Slide 9: Profil
Vad är det?

## Slide 10: Slipmaskinen
ProSharp AS2001

## Slide 11: Slipmaskinen
ProSharp AS2001

## Slide 12: Slipmaskinen
Hastighetsknappen
Denna knapp ändvänds för matningshastighet och för att flytta släden fram och tillbaka när man ställer in skål djupet innan man dressar slipstenen.

## Slide 13: Slipmaskinen
Slipknappen
Denna knapp används när det är klart för slipning, rätt skål på slipskivan och skridskon sitter fast i oket. Lamporna kommer vandra fram och tillbaka när slipmaskinen är klar för slipning.

## Slide 14: Slipmaskinen
Dressknappen
När du har använt pilarna på Hastighet knappen att ställa in rett skål på skalan kan du trycka en gång på dressing knappen och slipskivan börjar snurra, nu är det klart at dressa slipskivan till rett skål. Slipskivan stannas med att trycka på dressing knappen en gång till.

## Slide 15: Slipmaskinen
Profilknappen
Denna knapp används bara under profilslipning och vi återkommer till funktionen under den fördjupande slipkursen.

## Slide 16: Slipmaskinen
Vikten
Den justerbara vikten används för att ställa det trycket slipskivan skall ha mot skenan under slipningen. Om man sätter en högre vikt kommer skivan slipa hårdare mot skenan, nåt som ofta används under profilslipning. Den vikten vi normalt använder är 6,5.

## Slide 17: Slipmaskinen
Skål skalan
Skål skalan indikerar vilken skål som skall dressas på slipskivan. Den är lite grov och det kan vara lite svårt att få helt noga inställningar men vi pratar om 1/10 millimeter så det har inte all värdens påverkande på resultatet.

## Slide 18: Slipmaskinen
Vikt hållaren
Hållarens funktion är att hålla slipskivan stilla i samma position under dressing. Slipskivan sitter kopplat på viktarmen och hållaren håller viktarmen stilla.

## Slide 19: Slipmaskinen
Diamanten
Diamanten sitter i en hållare över slipskivan som går fram och tillbaka och ger slipskivan sin skål radie efter det som är inställd på skalan.

## Slide 20: Slipmaskinen
Byta diamanten?
Inspektera diamantverktyget efter 800-1000 par.

## Slide 21: Slipmaskinen
Slipskivan
Slipskivan levereras med 3 olika grovheter; 54, 70 och 90 griPt. Vi använder 70 som standard i vår lipmanskin. Det finns också en speciell slipskiva som används för profilering som är lite bredare 8mm och med 46 grit.

## Slide 22: Slipmaskinen
Byta slipskivan?
Byt slipskiva efter 200 – 500 par!
Antal slipade par per skiva beror på hur ofta skivan dressas och skenornas hårdhet.

## Slide 23: Slipmaskinen
Slipskiva tjockläk
Denna används för att ställa bredden på slipskivan som levereras i olika tjocklekar 6mm för slipning och 8mm för profilering.

## Slide 24: Slipmaskinen
Dresskydd

## Slide 25: Dressa slipskivan
Förbereda slip

## Slide 26: Dressa slipskivan
Förbereda slip

## Slide 27: Dressa slipskivan
Förbereda slip

## Slide 28: Dressa slipskivan
Förbereda slip

## Slide 29: Dressa slipskivan
Förbereda slip

## Slide 30: Dressa slipskivan
Förbereda slip

## Slide 31: Undersöka skridskon
Förbereda slip

## Slide 32: Montera skridskon
Kan skridskon stå båda vägar när man slipar? JA
Men när man slipar radie måste tån vara mot vänster
Centrera skridskon i släden
Skruv åt skruven till vänster på släden
Starta slipningen
| © NIF Hockey Club

## Slide 33: Slipa
Välja antal slipcykler
| © NIF Hockey Club

## Slide 34: Slipa
Fart på släden
| © NIF Hockey Club

## Slide 35: Efter slipning
Använda bryne
| © NIF Hockey Club

## Slide 36
| © NIF Hockey Club